VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 029 -2008

Referencia: Invitación a cotizar No. 029 -2008

De conformidad con lo establecido en el literal b del artículo tercero de la resolución 243 de 20 de mayo de 2008 la Sección de Compras detalla los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente convocatoria

Contratar La Impermeabilización Tanque de Agua Potable, Ubicado en la Facultad de Ciencias y Educación CR. 4 Nº 26 B  - 54  Sede Macarena B, De acuerdo con las especificaciones técnicas  de la presente invitación.

Por tal motivo, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, a través de la Sección de Cómpras invita a todas las personas naturales o jurídicas que teniendo las características establecidas quieran presentar oferta formal, de conformidad con los criterios que a continuación se establecen.

Justificación

# La impermeabilización a realizar es de un tanque de agua potable de 20.000 litros aproximadamente, el cual realiza distribución a toda la edificación. Este elemento se hace imprescindible, pues representa una reserva al momento de suspensión del  servicio local, por alguna necesidad de mantenimiento, representada en daños y reparaciones locativas. Esta  localizado sobre el quinto piso, en el área de Pedagogía infantil de la Sede Macarena B, y ha presentado desde hace algunos meses, problemas de filtración de agua, a través de muros y placa e igualmente se han generado traumatismos en el control del mecanismo de rebose; causando deterioro en espacios físicos como la biblioteca y aulas.

Los requerimientos y aspectos técnicos para la presentación de la cotización solicitada son los siguientes:

- Objeto del Contrato

Contratar La Impermeabilización Tanque de Agua Potable. Ubicado en la Facultad de Ciencias y Educación CR. 4 Nº 26 B  - 54  Sede Macarena B, De acuerdo con las especificaciones técnicas  y condiciones generales de la presente Invitación.

  - Tipo de Contrato

Orden de Servicio de Mantenimiento.

2. Ubicación

Facultad de Ciencias y Educación CR. 4 Nº 26 B  - 54  Sede Macarena B, de la Universidad

3. Aspecto técnico:

CUIDADOS EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE.

# En general, para obtener una óptima impermeabilización del tanque de agua potable, es imprescindible que se sigan las normas indicadas, tanto en la adecuación del soporte, durante la instalación o ejecución de la impermeabilización, además de un óptimo mantenimiento para maximizar su vida útil. Una vez ejecutada la impermeabilización es fundamental realizar una prueba de estanquidad para estar seguros de su eficacia. Además de no olvidar aplicar los productos indicados para la posterior protección de la impermeabilización con el fin de evitar su deterioro prematuro, deterioro que se puede producir por diferentes causas como puede ser la presión, movimientos en la edificación o depositar materiales sobre la impermeabilización de la obra o mala aplicación de los productos.

# El mantenimiento del sistema de impermeabilización durante su vida útil debe ser constante y atendiendo todas las partes implicadas como válvulas, reboses, desagües, y presión en el suministro.

PRELIMINARES:

- Dentro de las obras preliminares se encuentra la Revisión de las áreas  a trabajar verificar y cuantificar que cantidad fisuras o grietas se encuentran  sobre la superficie del tanque, para su posterior reparación.

- Debe prepararse el área a reparar haciendo cortes rectos en los bordes y removiendo todo el concreto en mal estado. El concreto base debe ser rugoso para proporcionar adherencia mecánica. Se debe humedecer el sustrato sin dejar empozamiento.

- Revisión del sustrato el cual debe estar  en óptimas condiciones, para la adecuada  aplicación y garantizar la adherencia del nuevo material.

- Después de realizar estas actividades se realizará limpieza general y el retiro del material sobrante.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para preliminares será por Metro cuadrado (M2), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios.

IMPERMEABILIZACIÓN:

- Se deberá contar con un cemento de alto desempeño, para obtener altas resistencias iníciales en un alto rango de temperaturas. El producto debe ser monocomponente y que se pueda poner en servicio en un lapso de 6 horas.

- Que tenga como ventajas y beneficios el que acepte recubrimiento epóxico en 6 horas, que el rango de temperatura de uso sea de 4°C a 38° C, que posea rápido desarrollo de resistencias  tempranas, excelente adherencia y que no requiera de otro agente para ello, resistente al daño causado por los ciclos de hielo y deshielo,

- Deberá cumplir con la norma ASTM C 928 para morteros de reparación rápida.

- En caso de presentarse zonas muy deterioradas con fisuras implementar con sello de juntas de construcción, se iniciará con un estimado del 5% del área en fisuras pues seria imposible cuantificar estas cantidades sin el retiro del manto. En caso de presentarse fisuras o juntas de dilatación se procederá a tratarlas teniendo en cuenta  los siguientes Criterios:

  - Fisuras de hasta 1.0mm se sellaran con un sistema de multicapa de poliuretano, impermeable para cubiertas expuestas a tráfico peatonal, su componente debe adherirse firmemente a superficies limpias y secas de concreto, madera o metal, debe permanecer estable si hay movimientos en el sustrato. Que permita la prevención en caso de daño o corte en la impermeabilización para evitar la migración de agua entre este y el sustrato (Capilaridad horizontal) El sistema debe curar para formar una membrana duradera de fácil limpieza. O un material con características de  un recubrimiento acrílico elástico, monocomponente que genere una película impermeable de elasticidad permanente. Resistente a agentes agresivos del medio ambiente, como son dióxido de carbono y otros.

  - Fisuras mayores a 1.0mm se regatearan y serán selladas con un material de poliuretano de uno o dos componentes para sellar grietas, juntas de expansión, juntas de control y para aristas de modelado.

  - Los remates a muros se deberán hacer con medias cañas, debidamente adheridas y rematadas. En caso que el diseño no permita la construcción de las medias cañas se debe colocar previamente al sistema de impermeabilización un emboquille del ángulo de 90º , con el fin de suavizar dicho Angulo y garantizar un sello que maneje de sobra el posible movimiento ya que generalmente en estos puntos se tiene una junta fría o de construcción.

Es importante contar con un coronamiento metálico para pisos de concreto, delgado (6 a 10 mm), de alta resistencia diseñado para reparar áreas desgastadas o para proteger zonas en las cuales un endurecedor  superficial metálico no brindaría   la suficiente protección.

En las áreas donde se presente tráfico concentrado, impacto a la abrasión y desgaste continuo donde se requiere una protección, deberán ser resistente a la abrasión  por lo menos ocho veces superior a la del concreto normal.

- Deberá garantizar mayor vida útil del piso comparado con los concretos normales de alta resistencia,  o con coronamientos con agregados de cuarzo.

- Se debe formar una superficie muy densa que resista la penetración de aceites y grasas, debe evitar el desprendimiento de polvo. Que sea un piso muy fácil de limpiar y a un mínimo costo de mantenimiento.

Se debe proteger contra el deterioro de las juntas, evitando el daño a los productos que movilizan y al equipo de carga.

En cuanto a la forma de utilización la preparación de la superficie, en cuanto al concreto nuevo.

Se colocara el coronamiento cuando la placa e punto, o hasta 48 horas, luego de tenerla nivelada reglada.

Llevará un concreto endurecido cuyo sustrato se debe abusardar con medios mecánicos o manuales hasta lograr una superficie rugosa pero sin picos. El substrato debe estar limpio, sano, seco y libre de cualquier contaminante. La dureza del piso debe verificarse y cualquier área “sospechosa” debe ser retirada.

Contendrá un imprimante, cuyo coronamiento debe adherirse a la losa mediante una resina epoxica 100% reactiva, sobre el concreto endurecido.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para la Impermeabilización será por Metro cuadrado (M2), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios.

4. Soporte Económico del Valor Estimado de la Orden de Servicio de Mantenimiento

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombianos e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual, así como el pago de impuestos a que haya lugar.

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación, es hasta por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00) M/CTE., IVA incluido. Para respaldar este proceso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 4066 del 25 de Julio  de 2008, expedido por el Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad Distrital

4.1 Propuesta Económica

Debe corresponder a lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Los precios totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, (Ver anexo Nº 1)

El proponente en su oferta, deberá  tener en cuenta o incluir, los gastos de transporte e instalación del Producto.

5. Forma de Pago

La Universidad pagará al contratista después de que este termine el trabajo dentro de las condiciones establecidas y previa presentación de la factura la cual debe incluir el IVA y visto bueno por parte del supervisor del contrato

6. Término de ejecución

El término de ejecución del Contrato se estima en UN  (1) MES CALENDARIO contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

7. Supervisión

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ejercerá la supervisión y control de la ejecución del Contrato que se derive de esta Invitación, a través del Jefe de la División de Recursos Físicos o quien este delegue.

8. Criterios de Selección

Se tendrán como criterios de selección el proponente que cumpla sustancialmente con las

especificaciones técnicas y el menor precio ofrecido.

9. Vigencia  de la cotización

La vigencia de la cotización no podrá ser inferior a 60 días, so pena de rechazo.

10. Fecha de Presentación de la Cotización

La cotización debe presentarse en sobre cerrado antes de las 3:00 p.m. del día 19 de Agosto de 2008, en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad, ubicada en el piso 8º del Edif. Sede Administrativa, Carrera 7ª No. 40-53, de Bogotá, D. C.  Teléfono: 3 23 93 00 Ext. 2800 - 2801

11. Garantías Contractuales

GARANTÍAS. El contratista se obliga a constituir en un banco o compañía de seguros legalmente autorizada, a favor de la universidad una garantía única  que ampare: EL CUMPLIMIENTO,  CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

12. Documentos que se deben Anexar a la Propuesta

• Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación y cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días.

• Registro Único Tributario.

• Aportes parafiscales.

• Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal.

13.Sanciones en que Incurre el Contratista en la Ejecución del Contrato

En caso de incumplimiento parcial o total del objeto del contrato LA UNIVERSIDAD exigirá directamente al Contratista a titulo de cláusula penal el equivalente al veinte (20 %)  del valor total del contrato que se considera como pago parcial de los perjuicios que LA UNIVERSIDAD reciba en dichos casos, el contratista con la firma de este contrato autoriza a la Universidad para descontar el valor de la sanción de las cuentas que por cualquier concepto la Universidad le adeude. El CONTRATISTA desde ya renuncia a los requerimientos judiciales o privados para constituirlo en mora.

Cualquier inquietud podrá acercarse a la oficina ubicada en la Carrera 7 No. 40-53 piso 8º Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

La presente se publica a los cinco (12) días del mes de agosto de 2.008.

Cordial Saludo,

TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

ANEXO Nº 1

PRECIOS DE LA OFERTA

| DIVISION DE RECURSOS FISICOS |
| --- |
| FICHA TÉCNICA – IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE ANEXO No. 1 FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÒN |
| FICHA TÉCNICA - SOPORTE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE OBRA |
| SEDE: | MACARENA B | Fecha: | VIERNES 13 de Junio de 2008 |
| OBJETO: | IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE |  |
| PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN – CAPITULOS | UN | CANT. | VR. UNIT. | VR.TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | M2 | 43.00 |  |  |
| 2 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  |
| 2,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE | M2 | 43.00 |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |
|  | IVA | 16% |  |  |
|  | VALOR TOTAL + IVA |  |  |
| RAFAEL ENRIQUE ARANZALES GARCIA Jefe División de Recursos Físicos |
| Proyectó: Arq. Fernando E. Martínez Chaverra |  |  |  |  |