CONVOCATORIA PÚBLICA No. 20 DE 2008

OBJETO DE CONVOCATORIA PÚBLICA: CONTRATAR  LA ADECUACION DE ESPACIOS O AREAS DE ESPARCIMIENTO PARA EL DISFRUTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA.

##### ADENDO No.  01

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante el presente Adendo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aclara los Términos de Referencia que rigen el proceso de la Convocatoria Publica No. 020 de 2008, así:

1. Adicionar al anexo No 2, en el ítem 2 el numeral  1.7 impermeabilización superficie de terraza del 3er piso de la red, y al ítem 3 el numeral 1.6 impermeabilización superficie de terraza del octavo (8) piso edifico administrativo, el cual quedara de la siguiente manera:

| FICHA TÉCNICA DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA - SOPORTE TÉRMINOS DE REFERENCIA |
| --- |
| Sede: | CALLE 40, ASAB, VIVERO, TEGONOLGICA, MACARENA A Y B. | FECHA :Lunes 29 de Septiembre de 2008 |
| OBJETO: | ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA COMUNIDAD ACADEMICA. | No. de Prioridad Radicado Banco de Datos: | 000 |
| . |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VR. UNIT. | VR.TOTAL |
| 1 | PARASOLES CON MESA TIPO PIC-NIC |  |  |  |  |
| 1,1 | Suministro e instalación de Parasoles en aluminio con base metálica en hierro ( incluye mesa y silleteria tipo picnic en madera ) | Und | 30 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
|  | COSTO DIRECTO CAPITULO 1 |  |
| 2 | GIMNASIO Y SALON DE JUEGOS EDIFICIO DE LA RED TERRAZA 3ER PISO |  |  |  |  |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | Análisis y estudio de la estructura propuesta y solución estructural para la cubierta. | Und | 1 |  |  |
| 1,2 | Localización y replanteo | M2 | 207 |  |  |
| 1,3 | Cerramiento en lona | ml | 45 |  |  |
| 1,4 | Desmonte puerta | Gl | 1 |  |  |
| 1,5 | Demolición muros | M2 | 30 |  |  |
| 1,6 | Demolición piso | M2 | 30 |  |  |
| 1,7 | Impermeabilización superficie de terraza del 3er piso de la red | GL | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 2 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  |
| 2,1 | Mampostería muros en Eterboard e= 0,15 mts incluye lamina de eterboard e= 10 mm, perfileria, tornillos, cinta malla, masilla. | M2 | 135 |  |  |
| 2,2 | Recubrimiento columnas en lamina superboard, incluye lamina de superboard e= 8 mm, perfileria, tornillos, cinta malla, masilla. | M2 | 50 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 3 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS |  |  |  |  |
| 3,1 | Tubería Sanitaria de 4" | ML | 25 |  |  |
| 3,2 | Bajante de aguas lluvias pvc 4" | Ml | 12 |  |  |
| 3,3 | Punto de desagüe cubierta 4" | Un | 4 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 4,1 | Salida Lámpara de Techo PVC | Un | 12 |  |  |
| 4,2 | Salida pvc incluye toma doble deko | Un | 12 |  |  |
| 4,3 | Salida Interruptor PVC | Un | 8 |  |  |
| 4,4 | Bala halógena | Un | 16 |  |  |
| 4,5 | Lámpara 9 celdas | Un | 31 |  |  |
| 4,6 | Interruptor sencillo | Un | 4 |  |  |
| 4,7 | Interruptor triple | Un | 4 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 5 | PISOS |  |  |  |  |
| 5,1 | Alistado Impermeabilizado Pisos 0,04 | M2 | 30 |  |  |
| 5,2 | Piso en tableta color igual o similar a existente | M2 | 30 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 6 | CUBIERTA |  |  |  |  |
| 6,1 | Estructura Metálica para Cubierta Cerchas y Correas en perfil estructural cuadrado cal 16 y 18 incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Gl | 1 |  |  |
| 6,2 | Teja termo acústica | M2 | 207 |  |  |
| 6,3 | Canal en lamina cold rolled cal. 18 incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Ml | 25 |  |  |
| 6,4 | Flancche en lamina cold rolled cal.20 incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Ml | 50 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 7 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  |
| 7,1 | Columnas y Vigas en perfil estructural de 0,10*0,10 mts cal 16 incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Gl | 1 |  |  |
| 7,2 | Platinas de acero e=0,01 mts (soporte columnas de acero) incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger. 0,30*0,30 mts | Un | 15 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 8 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  |
| 8,1 | Fachada y puerta en Marquesina en Aluminio color igual o similar al existente y vidrio incoloro de 5 mm | M2 | 21 |  |  |
| 8,2 | Ventanas en Marquesina en Aluminio color igual o similar al existente y vidrio incoloro de 5 mm | M2 | 32 |  |  |
| 8,3 | Puerta en vidrio templado de 10 mm de 1,20 x 2,10 chapetas manerales y accesorios en acero según diseño, bisagra hidráulica | Un | 2 |  |  |
| 8,4 | Vidrio templado de 10 mm de 0,40 x 2,10 con accesorios en acero inoxidable. | Un | 2 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 9 | CIELO RASO |  |  |  |  |
| 9,1 | Cielo raso en drywall | M2 | 165 |  |  |
| 9,2 | Cielo raso en drywall | Ml | 34 |  |  |
| 9,3 | Cielo raso en lamina de superboard | M2 | 34 |  |  |
| 9,4 | Remate voladizo cubierta en lamina superboard | Ml | 53 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 10 | PINTURA |  |  |  |  |
| 10,1 | Pintura vinilo a tres manos Cielo raso | M2 | 165 |  |  |
| 10,2 | Pintura vinilo a tres manos Cielo raso | Ml | 34 |  |  |
| 10,3 | Pintura vinilo a tres manos Cielo raso superboard | M2 | 34 |  |  |
| 10,4 | Pintura Remate voladizo cubierta en lamina superboard | Ml | 53 |  |  |
| 10,5 | Pintura vinilo a tres manos muros y columnas | M2 | 185 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 11 | ACABADOS |  |  |  |  |
| 11,1 | Mesas de trabajo | Un | 12 |  |  |
| 11,2 | Sillas para mesa (diseño a escoger) | Un | 48 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 11 | ASEO GENERAL |  |  |  |  |
| 12,1 | Aseo durante la obra | Gl | 1 |  |  |
| 12,2 | Aseo general | Gl | 1 |  |  |
| 12,3 | Retiro de escombros | Vj | 4 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
|  | COSTO DIRECTO CAPITULO 2 |  |
| 3 | CAFETERIA Y SALON DE REUNIONES 8VO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | Análisis y estudio de la estructura propuesta y solución estructural para la cubierta. | Und | 1 |  |  |
| 1,2 | Localizacion y replanteo | M2 | 85 |  |  |
| 1,3 | Cerramiento en lona | ml | 45 |  |  |
| 1,4 | Desmonte ventana | Gl | 1 |  |  |
| 1,5 | Demolicion antepecho ventana | Gl | 1 |  |  |
| 1,6 | Impermeabilización superficie de terraza del Octavo(8) piso Edificio Administrativo | GL | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 2 | CONCRETOS |  |  |  |  |
| 2,1 | Dados en Concreto de 3500 psiincluye refuerzo para Estr. Metálica 0,30*0,30*0,15mts | M3 | 0,3 |  |  |
| 2,2 | Placa de Contrapiso Metaldeck e= 10 cm. incluye refuerzo en malla electrosoldada | M2 | 85 |  |  |
| 2,3 | Jardinera en concreto incluye refuerzo | Gl | 1 |  |  |
| 2,4 | Escalera en concreto incluye refuerzo | M3 | 0,2 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 3 | MAMPOSTERÍA |  |  |  |  |
| 3,1 | Mampostería en bloque de concreto e= 20 cm. | M2 | 17 |  |  |
| 3,2 | Columnas de acceso en lamina superboard (según diseño) incluye perfil y omegas | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 4 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS |  |  |  |  |
| 4,1 | Tubería Sanitaria de 2" | ML | 12 |  |  |
| 4,2 | Punto Sanitario de 2" | Un | 1 |  |  |
| 4,3 | Red de Suministro de 3/4" | ML | 12 |  |  |
| 4,4 | Red de 1/2" | ML | 3 |  |  |
| 4,5 | Punto de Agua Fría PVC | Un | 1 |  |  |
| 4,6 | Registro de 3/4" | Un | 1 |  |  |
| 4,7 | Bajante de aguas lluvias pvc 4" | Ml | 11 |  |  |
| 4,8 | Punto de desague cubierta | Un | 5 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 5,1 | Salida Lámpara de Techo PVC | Un | 8 |  |  |
| 5,2 | Salida pvc incluye toma doble deko | Un | 5 |  |  |
| 5,3 | Salida Interruptor PVC | Un | 4 |  |  |
| 5,4 | Bala halogena | Un | 6 |  |  |
| 5,5 | Bala dulux 2*32 | Un | 18 |  |  |
| 5,6 | Interruptor doble | Un | 4 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 6 | PISOS |  |  |  |  |
| 6,1 | Alistado Impermeabilizado Pisos 0,04 | M2 | 65 |  |  |
| 6,2 | Piso en Porcelanato Beige 0,60*0,60 mts | M2 | 65 |  |  |
| 6,3 | Acabado de piso en concreto escobiado y dilataciones según diseño | M2 | 20 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 7 | CUBIERTA |  |  |  |  |
| 7,1 | Estructura Metálica para Cubierta Cerchas y Correas en perfil estructural cuadrado cal 16 y 18 incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Gl | 1 |  |  |
| 7,2 | Estructura Metálica (según diseño) para Cubierta Vigas y Correas en perfil estructural cuadrado cal 18 con Teja de Policarbonato Cal. 8 mm incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Gl | 1 |  |  |
| 7,3 | Instalación y transporte de teja termo acústica | M2 | 76 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 8 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  |
| 8,1 | Vigas de soporte (palca metaldeck) en perfil estructural de 0,10*0,10 mts cal 11 incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Ml | 85 |  |  |
| 8,2 | Columnas y Vigas en perfil estructural de 0,10*0,10 mts cal 16 incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Gl | 1 |  |  |
| 8,3 | Platinas de acero e=0,01 mts (soporte columnas de acero) incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger. 0,30*0,30 mts | Un | 20 |  |  |
| 8,4 | Canal en lamina cold rolled cal. 18 incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Ml | 17,5 |  |  |
| 8,5 | Flancche en lamina cold rolled cal.20 incluye anticorrosivo y pintura electroestática color a escoger | Ml | 17,5 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 9 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  |
| 9,1 | Fachada en Marquesina en Aluminio color igual o similar al existente y vidrio incoloro de 5 mm | M2 | 69 |  |  |
| 9,2 | Puerta en vidrio templado de 10 mm de 1,20 x 2,30 chapetas manerales y accesorios en acero según diseño, bisagra hidráulica | Un | 2 |  |  |
| 9,3 | Vidrio templado de 10 mm de 0,68 x 1,98MTS y accesorios en acero inoxidable para vano muro. | Un | 1 |  |  |
| 9,4 | Vidrio templado de 10 mm de 0,20 x 2,30 con accesorios en acero según diseño, | Un | 2 |  |  |
| 9,5 | Vidrio templado de 10 mm de 0,65 x 0,80 , | Un | 6 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 10 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  |
| 10,1 | Puerta de corredera en madera entamborada con dilataciones según diseño, incluye chapa y riel 1,20*2,30 mts (color a escoger) | Un | 1 |  |  |
| 10,2 | Puerta de corredera en madera entamborada con dilataciones según diseño, incluye chapa y riel 1,00*2,30 mts (color a escoger) | Un | 1 |  |  |
| 10,3 | Puerta de corredera en madera entamborada con dilataciones según diseño, incluye manija en acero inoxidable y riel. 0,85*2,30 mts (color a escoger) | Un | 5 |  |  |
| 10,4 | Mueble en madera según diseño para microondas y lavaplatos de 1,20*2,13 mts (color a escoger) | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 11 | CIELO RASO |  |  |  |  |
| 11,1 | Cielo raso en drywall | M2 | 70 |  |  |
| 11,2 | Cielo raso en drywall | Ml | 65 |  |  |
| 11,3 | Cielo raso en lamina de superboard | Ml | 40 |  |  |
| 11,4 | Remate voladizo cubierta en lamina superboard | Ml | 40 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 12 | PINTURA |  |  |  |  |
| 12,1 | Pintura vinilo a tres manos Cielo raso | M2 | 70 |  |  |
| 12,2 | Pintura vinilo a tres manos Cielo raso | Ml | 65 |  |  |
| 12,3 | Pintura vinilo a tres manos Cielo raso superboard | Ml | 40 |  |  |
| 12,4 | Pintura Remate voladizo cubierta en lamina superboard | Ml | 40 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 13 | ACABADOS |  |  |  |  |
| 13,1 | Sofa de tres puestos | Un | 1 |  |  |
| 13,2 | Mesa de centro | Un | 1 |  |  |
| 13,3 | Barra en acero inoxidable de 0,70 mts | Ml | 3,6 |  |  |
| 13,4 | Barra en acero inoxidable 0,35 mts | Ml | 1,7 |  |  |
| 13,5 | Sillas tipo barra (diseño a escoger) | Un | 15 |  |  |
| 13,6 | Mesas de trabajo | Un | 3 |  |  |
| 13,7 | Sillas para mesa (diseño a escoger) | Un | 18 |  |  |
| 13,8 | Jardín en piedra triturada de cantera de 2" y dos tipos de plantas a escoger | Gl | 1 |  |  |
| 13,9 | Base en acero inoxidable cal. 18 con soporte para vidrio según diseño | Un | 6 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 14 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |
| 14,1 | Bordillo en bloque de concreto | Ml | 28,5 |  |  |
| 14,2 | Mediacaña en gravilla lavada | Ml | 28,5 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
| 15 | ASEO GENERAL |  |  |  |  |
| 15,1 | Aseo durante la obra | Gl | 1 |  |  |
| 15,2 | Aseo general | Gl | 1 |  |  |
| 15,3 | Retiro de escombros | Vj | 3 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo: |  |  |
|  | COSTO DIRECTO CAPITULO 3 |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |
|  | ADMINISTRACIÓN | % | 10% |  |  |
|  | IMPREVISTOS | % | 5% |  |  |
|  | UTILIDAD | % | 5% |  |  |
|  | IVA Sobre utilidad | % | 16% |  |  |
|  | TOTAL COSTO OBRA: |  |
| Profesional de Recursos Físicos: Arq. Frenando E. Martinez Chaverra | Firma: |  |

Dichos ítems deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas tal y como consta a continuación:

IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE LAS SUPERFICIE EN TERRAZAS

# CUIDADOS

# En general, para obtener una óptima impermeabilización de la cubierta es imprescindible que se sigan las normas indicadas, (según producto) tanto en la adecuación del soporte, durante la instalación o ejecución de la impermeabilización, además de un óptimo mantenimiento para maximizar su vida útil. Una vez ejecutada la impermeabilización es fundamental realizar una prueba de estanquidad para estar seguros de su eficacia. Además de no olvidar aplicar los productos indicados para la posterior protección de la impermeabilización con el fin de evitar su deterioro prematuro, deterioro que se puede producir por diferentes causas como puede ser el transito o depositar materiales sobre la impermeabilización de la obra o mala aplicación de los productos.
El mantenimiento del sistema de impermeabilización durante su vida útil debe ser constante y atendiendo todas las partes implicadas como cubierta, desagües, membranas

# PROCEDIMIENTO.

# Se debe realizar una revisión de las áreas a trabajar, deben estar limpias  sin escombros ni residuos de materiales que dejen imperfecta la superficie ya que estas calcarían en el acabado. En caso de presentarse zonas muy deterioradas con fisuras implementar con sello de juntas de construcción.

# Los remates a los muros se deben hacer con medias cañas, debidamente adheridas y rematadas. Donde se presenten sifones se deben retirar y aplicar el producto por debajo de este para su posterior instalación.  En caso que el diseño no permita la construcción de las medias cañas se debe colocar previamente al sistema de impermeabilización un emboquille del angula de 90° con poliuretano con el fin de suavizar dicho ángulo y así garantizar un sello que maneje de sobra el posible movimiento, ya que generalmente en estos puntos se tiene una junta fría o de construcción.

# Que el sistema brinde un acabado el cual permita el trafico peatonal, por el transito inesperado causado por la comunidad universitaria.

# La ejecución de la obra deberá desarrollarse de forma rápida, por ello se hace indispensable que la aplicación se desarrolle en multicapas y que su proceso no tarde mas de 5 días, independientemente de los metros que se vallan a impermeabilizar.

# SOPORTE.

Como servicio adicional y valor agregado al suministro de los materiales se debe ofrecer lo siguiente:

- Personal capacitado para ejecutar la obra.

- Acompañamiento permanente durante toda la aplicación del sistema de impermeabilización.

- Soporte técnico durante la ejecución con tiempo de respuesta máximo en visita a la obra de 24 horas.

La MEDIDA y El PAGO de la impermeabilización se pagará, global (GL) estipulada en la propuesta económica (ver Anexo Nº 1) y de acuerdo a los precios unitarios.

El contenido del presente ADENDO No. 1, forma parte integral de los Términos de Referencia y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los doce (13) días del mes de Noviembre de dos mil ocho (2008).

DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS

Vicerrector Administrativo y Financiero

Reviso Carlos Cortes Ladino

Proyecto Carlos Álvarez